## Slide 1: Les usages au fil des études
Marie-Noëlle HAMOIR & Gil COLAU
Direction de l’Assainissement des Sols - Département du Sol et des Déchets
Formation continue experts sols – 08 et 15 juin 2023
Moulins de Beez

## Slide 2
Exemple 1
1

## Slide 3
Situation ACTUELLE
Garage
Type V
Contexte - Terrain
Situation de DROIT
Zone d’habitat
Type III
Situation PROJETEE
Commerce
Type IV
Projet de centre commercial raisonnablement abouti  cas « FAP »
Pas de zone particulière (Natura2000, SGIB, ZPC)
2

## Slide 4
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
3

## Slide 5
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
EO
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
Usage retenu :
Usage de droit - Type III
Usage projeté - Type IV
Usage effectif - Type V
REMARQUE: Il est toujours possible de prendre un usage plus contraignant
Etude d’orientation
3

## Slide 6
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
CCS
EO
EC
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
Etude de caractérisation
Usage retenu (pas de changement des situations entre l’EO et l’EC) :
Usage de droit - Type III
Usage projeté - Type IV
Usage effectif - Type V
 Délimitation des pollutions en type IV
 Si pollutions en type IV  Etude de risques
3

## Slide 7
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
CCS
EO
EC
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
3

## Slide 8
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
CCS
EO
EC
ESR
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
 Comparaison entre les concentrations représentatives et les VSH, VSNAJ
 Type IV + « pas de zone particulière »
 ESR-écosystème
H
3

## Slide 9
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
PA + MSu
CCS
EO
EC
ESR
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
3
Mesures de suivi sont liées à l’usage effectif/actuel du terrain

## Slide 10
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
CCS
EO
EC
ESR
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
AUCUNE MODIFICATION -
POLLUTION(S) en SURFACE
3

## Slide 11
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
AMG
CCS
EO
EC
ESR
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
PAS d’assainissement
STOP
3

## Slide 12
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
AMG
HMG
Scénario standard avec modification(s)
Adaptation(s) graduelle(s)
Tableau 2 – GRER – partie B
CCS
EO
EC
ESR
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
3

## Slide 13
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
AMG
HMG
Scénario standard avec modification(s)
Adaptation(s) graduelle(s)
Tableau 2 – GRER – partie B
CCS
EO
EC
ESR
AMG
CCS + MSé
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
Mesures de sécurité sont liées à l’usage projeté/futur du terrain
3

## Slide 14
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
AMG
HMG
Scénario standard avec modification(s)
Adaptation(s) graduelle(s)
Tableau 2 – GRER – partie B
CCS
EO
EC
ESR
AMG
MG
PA
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
Urgence d’assainir est liée à l’usage effectif/actuel du terrain
AMG
CCS + MSé
Situation projeté: type IV
3

## Slide 15
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
AMG
HMG
Scénario standard avec modification(s)
Adaptation(s) graduelle(s)
Tableau 2 – GRER – partie B
CCS
EO
EC
ESR
AMG
CCS + MSé
MG
PA
Urgence ?
Usage actuel – type V
Scénarios:
  Industriel léger
  Industriel lourd
Modification(s) si nécessaire
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
Situation projeté: type IV
3

## Slide 16
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
AMG
HMG
Scénario standard avec modification(s)
Adaptation(s) graduelle(s)
Tableau 2 – GRER – partie B
CCS
EO
EC
ESR
AMG
CCS + MSé
MG
PA
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
H
Situation projeté: type IV
3
Urgence ?
Usage actuel – type V
Scénarios:
  Industriel léger
  Industriel lourd
Modification(s) si nécessaire

## Slide 17
Exemple 2
4
Notes: Cas général : dernière dia logi complet

## Slide 18
Situation ACTUELLE
Garage
Type V
Contexte - Terrain
Situation de DROIT
Zone d’habitat
Type III
Situation PROJETEE
Commerce
Type IV
Projet de centre commercial raisonnablement abouti  cas « FAP »
5

## Slide 19
Présence d’une zone de protection de captage
Contexte - Terrain
6

## Slide 20
Terrain
EO
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
ZPC
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
ZPC
Usage retenu :
Usage de droit - Type III
Usage projeté - Type IV
Usage effectif - Type V
Usage ZPC – Type II
Etude d’orientation
7
Notes: ZPC à l’EO on retient II à l’EC on retient type « normal » type IV (dans notre exemple) sauf pour ER eso (type II) avant SGIB/Natura2000
Si pas de dépassement à l’EC en type IV  rentrer ECO avec ESReso en type II

## Slide 21
Terrain
Usage retenu: type II
CCS
EO
EC
H
Etude de caractérisation
Usage retenu (pas de changement des situations entre l’EO et l’EC) :
 Pas de dépassement en type IV  ECO
 ESR-eau souterraine en type II
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
ZPC
Usage de droit - Type III
Usage projeté - Type IV
Usage effectif - Type V
Usage ZPC – Type II
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
ZPC
7

## Slide 22
Terrain
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
EO
EC
ESR
H
CCS
 ESR-santé humaine en type IV
 ZPC
 ESR-eau souterraine avec les dépassements en type II
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
ZPC
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
ZPC
7
Usage retenu: type II

## Slide 23
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Pas de ZPC, site sensible
Situation projetée: type IV
Plus contraignant
AMG
CCS
HMG
EDR
PA + MSu
Situation actuelle: type V
Scénario standard
Récréatif sport intérieur
Récréatif sport extérieur
Industriel léger
Ou
Le plus contraignant (annexe B1)
AMG
HMG
Scénario standard avec modification(s)
Adaptation(s) graduelle(s)
Tableau 2 – GRER – partie B
EO
EC
ESR
AMG
CCS + MSé
MG
PA
H
Situation projeté: type IV
8
Urgence ?
Usage actuel – type V
Scénarios:
  Industriel léger
  Industriel lourd
Modification(s) si nécessaire
CCS
Pas de dépassement
Dépassement
MSu : mesures de suivi
MSé: mesures de sécurité H: pollution historique
Légende:
ZPC
Usage retenu: type II

## Slide 24
Merci pour votre attention !

## Slide 25: Milieux sensibles : Usages et procédures
Elise DE WAELE & Virginie DUMOULIN
Direction de l’Assainissement des Sols - Département du Sol et des Déchets
Formation continue experts sols – 08 et 15 juin 2023
Moulins de Beez
Notes: Bonjour à tous, passons maintenant à la prise en compte des milieux sensibles dans les différentes étapes d’une procédure sol

## Slide 26
I. Article 9 DS 2018 – Cas particuliers
II. Indication de stress biologique à l’ESR-E : nécessité EDR-E?
III. Exemples
Plan de la présentation
1
Notes: Nous allons commencer par revoir l’article 9 du DS et ses implications
Ensuite nous allons voir ce qu’induit une indication de stress biologique au niveau de l’étude de risques pour le volet écosystèmes et finalement terminer par une illustration de ce qui a été dit par des exemples

## Slide 27
I. Article 9 DS 2018 – Cas particuliers
« …le type naturel (type I) s’applique aux terrains situés dans un site Natura 2000 et aux terrains qui bénéficient d’un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature(LCN). »
Réserves naturelles intégrales ou dirigées (domaniales ou agréées)
Réserves forestières
Unités de Gestion Natura 2000
Zones humides d’intérêt biologique (ZHIB)
Cavités souterraines d’intérêt scientifique (CSIS)
Mais aussi espèces et habitats protégés
2
Notes: Donc l’article 9 du décret mentionne que l’usage de type naturel (type I) doit être appliqué aux terrains situés dans un site n2000 et aux terrains qui bénéficient d’un statut de protection au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Sont concernés : reserves….
Mais sont également pris en compte les espèces et habitats protégés.

## Slide 28: Sites indirectement liés à la LCN
Liaisons écologiques,
Présence d’un sujet inscrit sur la liste des arbres et des haies remarquables,
Parcs naturels,
Sites classés sur la Liste du patrimoine exceptionnel de la Région Wallonne,
Sites de grand intérêt biologique (SGIB),
Zones humides d’importance internationale (sites Ramsar),
Cours d’eau et plans d’eau,
Zones de sources,
Zones humides ou marécages.
MAIS leur périmètre peut être imprécis et très vaste
Quel type d’usage retenir dans ces cas-là?
3
Notes: Et donc plusieurs milieux sensibles non cités dans la LCN sont liés à celle-ci par la presence d’une espèce ou d’un habitat protégé. Par exemple, beaucoup de SGIB sont créés suite à l’observation d’une espèce protégée.
Cependant leur périmètre est parfois imprécis et/ou trop vaste (c’est le cas des contours forfaitaires, des parcs naturels) et donc quel usage retenir quand un de ces milieux se retrouve au droit de mon terrain?

## Slide 29
Terrain
Milieu sensible non repris textuellement dans LCN au droit
Usage retenu ?
EC
Dépassement
Légende :
Argumentaire
Argumentaire
Dde avis préalable
Type I
Type I
Type I
Type I
Si demande d’avis préalable
via assainissement.sols@spw.wallonie.be
Informations minimales à fournir :
Milieu sensible concerné (référence, dénomination, type)
Situation en terme d’usage(s)
Emprise du terrain (carte)
Coordonnées géographiques Lambert 72
Réponse dans les 30 jours
À mentionner dans l’étude
Type I
Type I
  caractérisation,
  3 volets étude de risques,
  conclusion opérationnelle
le milieu sensible reste à proximité donc ESR-E*
*avec VSE pour le type d’usage à considérer tel que repris au Tableau 2 – GRER-D – CWBP-v05
Procédure disponible sur https://sol.environnement.wallonie.be/experts
EO
+
-
4
Notes: demande d’avis préalable qt à la PERTINENCE de retenir le type I en regard de la PRESENCE ou non d’sp ou d’habitats protégés au droit du terrain
3 possibilités s’offrent à l’expert : il n’argumente rien et retient d’office l’usage de type I, il argumente au moyen de la situation du terrain que le milieu n’est pas applicable ou il effectue une demande d’avis préalable à la DAS via l’adresse générique, il recevra une réponse dans les 30 jours à mentionner dans l’étude.
Si la réponse est positive l’usage de type I sera retenu dans le cas contraire l’usage I peut ne pas être retenu.
S’il y a des dépassements de Valeur seuil à l’EO, la pollution doit être caractérisée, les 3 volets de l’étude de risques et les conclusions opérationnelles doivent être réalisées pour un usage de type I si celui-ci doit être retenu.
S’il ne doit pas être retenu, le milieu sensible reste à proximité, l’étude simplifiée des risques doit donc être réalisée pour le volet écosystèmes en comparant les concentrations representatives aux VSE pour le type d’usage à considerer tel que repris au Tableau 2 du grer d cwpb version 5

## Slide 30
Indication de stress biologique
Usage type I?
Milieu sensible au droit?
Milieu sensible à proximité?
Voies de transfert ?
EDR-E volontaire ?
Demande d’avis au Comité CEDRE sur la nécessité de faire une EDR-E
Réalisation EDR-E
Fin de l’ER-E : relativisation de l’ISB
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
II. Indication de stress biologique à l’ESR-E : nécessité EDR-E?
Oui
Non
5

## Slide 31: Procédure de consultation du comité CEDRE
Demande d’avis au comité via l’adresse assainissement.sols@spw.wallonie.be,
concomitamment à l’introduction officielle de l’étude de caractérisation/ étude combinée associée.
 Avis concerté final transmis à l’expert (30 jours)
 Prise en compte de l’avis dans le cadre de l’instruction du dossier
Procédure disponible sur https://sol.environnement.wallonie.be/experts
6
Notes: La demande d’avis au Comité de Concertation pour les Etudes détaillées des risques sur les écosystèmes se fait via l’adresse générique de la DAS, une procédure est/sera disponible sur le site avec un modèle de mail avec la liste des points pertinent à consulter dans l’étude introduite.
L’avis concerté final est transmis à l’expert et à l’agent traitant dans les 30 jours.

## Slide 32
Indication de stress biologique
Usage type I?
Milieu sensible au droit?
Milieu sensible à proximité?
Voies de transfert ?
EDR-E volontaire ?
Demande d’avis au Comité CEDRE sur la nécessité de faire une EDR-E
Réalisation EDR-E
Fin de l’ER-E : relativisation de l’ISB
Fin de l’ER-E : relativisation de l’ISB
Avis - , l’ISB peut être relativisée
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
7
Notes: A la question “FAUT-il une EDR-E”, le CCDRE réponse NEGATIVE = relativiser

## Slide 33
Indication de stress biologique
Usage type I?
Milieu sensible au droit?
Milieu sensible à proximité?
Voies de transfert ?
EDR-E volontaire ?
Demande d’avis au Comité CEDRE sur la nécessité de faire une EDR-E
Avis + , l’ISB ne peut être relativisée
Réalisation EDR-E
Fin de l’ER-E : relativisation de l’ISB
Fin de l’ER-E : relativisation de l’ISB
+
Mesures spécifiques
Avis - , l’ISB peut être relativisée
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
+ recommandations éventuelles
Non
8
Notes: L’avis du comité peut être agrémenté de recommandations, telles des mesures de compensation ou des mesures de sécurité.
En cas d’avis positif quant à la pertinence de réaliser une EDR-E, l’étude sera déclarée incomplète et devra être à nouveau introduite avec l’EDR-E réalisée.

## Slide 34
III. Exemples
9
Notes: Illustrons tout ça avec quelques exemples

## Slide 35
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible applicable ? au droit
Légende :
SGIB
?
? Demande d’avis préalable à la DAS
UG 8
Zone Natura 2000 au droit du terrain
SGIB au droit du terrain
Espèce protégée présente
Espèce protégée
10
Notes: Reprenons le terrain précédent avec cette fois-ci une zone Natura 2000 présente sur tout le terrain, conformément à l’article 9 du ds l’usage de type I doit être retenu, dans l’exemple de droite un SGIB est aud roit du terrain, il a été créé suite à l’observation d’une espèce protégée, on se pose donc la question de la présence de cette espèce sur le terrain via la demande d’avis préalable à la DAS

## Slide 36
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible applicable ? au droit
Légende :
SGIB
UG 8
Zone Natura 2000 au droit du terrain
SGIB au droit du terrain
Espèce protégée présente
 Milieu sensible applicable au droit du terrain
11
Notes: L’espèce est en effet présente au droit du terrain, dans les deux cas le milieu sensible est donc applicable au droit du terrain

## Slide 37
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible applicable au droit
Usage retenu : type I
EO
Comparaison des résultats avec le type IV, le type I (usage naturel)
Pas de dépassement
Dépassement
H: pollution historique
Légende :
12
Notes: Etant donné que le milieu sensible est applicable au droit du terrain, l’usage retenu sera le type I et non le type IV

## Slide 38
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible applicable au droit
Usage retenu : type I
Usage retenu : type I
EO
EC
H
Pas de dépassement
Dépassement
H: pollution historique
Légende :
Etude de caractérisation si dépassement(s) en type I
 Délimitation des pollutions en type I
CCS
13
Notes: Si pas de dépassements certificat de controle du sol
Si dépassements caractérisation et delimitation des pollutions en type I

## Slide 39
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible applicable au droit
Usage retenu : type I
Usage retenu : type I
EO
EC
ER
H
Pas de dépassement
Dépassement
Légende :
CCS
Pour le volet écosystèmes:
 ESR-E en type I : ASB  fin de l’ER-E
 ESR-E en type I : ISB  EDR-E?  Dde avis CCEDRE
Usage de type I pour les trois volets (SH, ESO et E)
Avis +
Avis -
H: pollution historique
EDR-E
Fin de l’ER-E
ASB : absence de stress biologique
ISB : indication de stress biologique
14
Notes: L’étude de risques doit être réalisée en type I pour les 3 volets, plus particulièrement pour le volet écosystèmes si aucun dépassement de VSE terme de l’ER-E si dépassement ISB et demande d’avis au CCEDRE avec pour conséquence la réalisation d’une EDR-E ou une relativisation de l’ISB

## Slide 40
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible à proximité
Pas de dépassement
Dépassement
H: pollution historique
Légende :
UG 8
?
? Demande d’avis préalable à la DAS
Zone Natura 2000 adjacente du terrain
SGIB avec contour forfaitaire au droit du terrain
Espèce protégée présente
15
Notes: Prenons pour exemple deux cas de figure où le milieu sensible est à proximité du terrain, soit une zone n2000 adjacente soit un SGIB au contour forfaitaire

## Slide 41
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible à proximité
Pas de dépassement
Dépassement
H: pollution historique
Légende :
UG 8
Espèce protégée absente
 Milieu sensible à proximité
Espèce protégée présente
Zone Natura 2000 adjacente du terrain
SGIB avec contour forfaitaire au droit du terrain
16
Notes: Avec l’espèce absente du terrain mais bien présente à proximité

## Slide 42
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible à proximité
EO
Comparaison des résultats avec le type IV, le type I (usage naturel)
Pas de dépassement
Dépassement
H: pollution historique
Légende :
Usage retenu : type IV
17
Notes: L’usage retenu pourra3 donc être l’usage de type IV de la situation projetée, ou un usage plus contraignant

## Slide 43
Terrain
Usage retenu : type IV
Usage retenu : type IV
EO
EC
H
Pas de dépassement
Dépassement
H: pollution historique
Légende :
Etude de caractérisation si dépassement(s) en IV
 Délimitation des pollutions en type IV
CCS
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible à proximité
18
Notes: En cas de dépassement, la caractérisation se fera en usage de type IV

## Slide 44
Terrain
Situation actuelle : type V
Situation de droit: type III
Situation projetée: type IV
« FAP »
Milieu sensible à proximité
Usage retenu : type IV
Usage retenu : type IV
EO
EC
ER
H
Pas de dépassement
Dépassement
Légende :
CCS
Pour le volet écosystèmes:
 ESR-E en type I : ASB  fin de l’ER-E
 ESR-E en type I : ISB  EDR-E?  Dde avis CCEDRE
Avis +
Avis -
H: pollution historique
EDR-E
Fin de l’ER-E
Usages de type IV (SH et ESO) + type I (E)
ASB : absence de stress biologique
ISB : indication de stress biologique
19
Notes: L’étude de risques se fera en comparant les concentrations représentatives aux VSH et Vnappe en usage de type IV et au VSE en usage de type I

## Slide 45
Merci pour votre attention !